Завдання для теоретичного туру І етапу  конкурсу фахової майстерності серед учнів  з професії  «Маляр»

Спецтехнологія

1.Якими рухами розташовують  ґрунтувальні суміші на стелі:

а) уздовж падаючого світла;

б) упоперек падаючого світла;

в) коловими рухами;

г) хвилеподібними рухами;

2. Для чого під час роботи щітку необхідно повертати по колу:

а) щоб вона рівномірно стиралася;

б) щоб було легше наносити суміш;

в) її не можна перевертати, тому що фарба буде наноситись не

рівномірно.

г) щоб суміш не розтікалася?

3. Коли можна фарбувати поверхні водними фарбами після останнього шару гуртування:

а) одразу;

б) не раніше , ніж через годину;

в) після повного висихання;

г) не раніше , ніж через добу?

4.Якими мають бути пігменти, що входять до складу вапняно-цементних і цементних фасадних фарб:

а) світлостійкими;

б) лугостійкими;

в) з високою покривистю;

г) тонкого помелу?

5. На якій відстані треба тримати форсунку вудки від поверхні, що фарбується:

а) 10-20 см;

б) 25-30 см;

в) 60-80 см;

г) понад 1 м?

6. Які дефекти водного пофарбування  виправляються без перероблення всієї малярної роботи :

а) відмілювання ( недостатня кількість клею у суміші);

б) масні плями;

в) іржаві плями;

г) відшарування фарби ?

7. Пофарбовану олійними сумішами поверхню флейцюють з метою:

а) вирівнювання мазків щітки;

б) вирівнювання нерівностей пофарбованої поверхні;

в) надання матового вигляду поверхні;

г)  надання глянсового вигляду поверхні?

8.Яким ручним інструментом чи пристосуванням фарбують стояки ґрат:

а) пензлем-ручником;

б) хутряним валиком;

в) фігурним валиком;

г) маслонепроникними рукавицями?

9. Якими фарбами не можна фарбувати фасади:

а) перхлорвініловими;

б) цементними;

в) клейовими;

г) силікатними?

10. Які приміщення можна обклеювати шпалерами марки В-4:

а) ванні кімнати, санвузли;

б) кухні;

в) передпокої;

г) спальні?

11. Який із перерахованих пристроїв використовують для визначення в’язкості лакофарбових матеріалів?

а) вібросито;

б) ватерпас;

в) віскозиметр;

г) форсунка?

12. Звідки у приміщенні починають обклеювати стіни шпалерами:

а) від кутка зовнішньої стіни;

б) від кутка внутрішньої стіни;

в) від прорізу дверей;

ґ) від світла?

13. Які рухи необхідно виконувати під час розгладжування шпалер на стелі:

а) від центру до країв;

б) уздовж в одному напрямку;

в) від країв до центру;

г) у буд-якому напрямі?

14. Які кольори кольорового спектру називають основними:

а) помаранчевий, зелений, білий.

б) червоний, жовтий, синій;

в) фіолетовий, чорний, червоний;

г) чорний, сірий, білий?

15. Вузька кольорова смужка на межі фарбувань:

а) гобелен;

б) фриз;

в) фільонка;

г) карниз,

16. Всмоктуюча здатність поверхні  вирівнюється за допомогою:

а) грутівки;

б) шпаклівки;

в) фарби;

г) шліфування.

17. Вологість обштукатурених бетонних і гіпсових поверхонь перед фарбуванням не повинна перевищувати:

а) 8%;

б) 10 %;

в) 12 %;

г) 14 %.

18.Після якого прийому виконують шліфування поверхні:

а) ґрунтування;

б) часткового підмазування;

в) шпаклювання;

г) фарбування;

19.Який колір неможливо одержати при змішуванні:

а) червоний;

б) блакитний;

в) зелений;

г) фіолетовий?

20. Розчиність це:

а) здатність матеріалу не взаємодіяти з газами навколишнього середовища;

б) здатність матеріалу розчинятися;

в) здатність матеріалу зберігати свої властивості під дією лугу;

г) здатність матеріалу опиратися корозійному впливу.

21.У теплі кольори прийнято фарбувати приміщення, які вікнами орієнтовані на :

а)північ;

б)південь;

в)схід;

г)захід?

22. Відповідно до вимог дизайну, виступаючі частини фасадів: колони, пілястри, карнизи, ліпні прикраси прийнято фарбувати у :

а)темні кольори, які мають властивість віддаляти ;

б)світлі кольори, які мають властивість наближувати;

в)пастельні кольори;

в)не має значення?

23.Які валики застосовують для нанесення рельєфного малюнка:

а)стандартні;

б)спеціальні ;

в)міні валики;

г)міді валики?

24. Що таке гобелен:

а)частина стіни над панеллю;

б)нижня частина панелі;

в) вузька смуга вверху стіни;

г) поверхня, обклеєна шпалерами?

25.Декоративний розпис, що виконується  за  трафаретами  з використанням компресорних установок та  фарборозпилювачів називають :

а) « шагрень»;

б)матування ;

в) торцювання;

г) аерографія?

26. Ширина укладеної шпаклівки при опорядженні швів між ГКЛ має перекривати шов на :

а)10-15мм;

б)5-10мм;

в)30-40мм;

г) 100-200мм?

27. Якими рухами пересувають форсунку вудки під час фарбування стелі та стіни:

а) хвилеподібними ;
б) петлеподібними;
в) коловими;
г) не має значення?

28. Обробка просушеної пофарбованої поверхні дрібними краплями фарби іншого кольору – це є:

а) торцювання;
б) трафарет;
в) набризк;
г) флейцювання?

29. Що дає застосування механізмів для приготування та нанесення малярних сумішей?

а) підвищення продуктивності праці;

б) підвищення культури праці;

в) зменшення обсягів робіт;

г) зменшення витрат матеріалів.

30. Мінімальна кількість шарів водоемульсійної фарби при фарбуванні фасадів:

а) 4;

б) 3;

в) 2;

г) 1.?

31. Що роблять для вирівнювання поглинальної здатності основи:

а) зволожують основу;

б) грунтують основу;

в) шпаклюють основу;

г) фарбують основу?

32. Яким способом перевіряють пошпакльовану поверхню:

а) спрямуванням джерела світла паралельно до поверхні;

б) направленням джерела світла перпендикулярнодо поверхні;

в) проводячи рукою по поверхні;

г) приставляючи рівень до поверхні?

33.Для чого виконують суцільне шпаклювання поверхні:

а) для кращого зчеплення фарби із основою;

б) для вирівнювання всмоктувальної здатності основи;

в) для вирівнювання;

г) для більшої зручності у роботі?

34.  Які дефекти виникають при застосуванні занадто рідкої фарбувальної суміші:

а)  сліди від щітки;

б)  нерівномірність пофарбування;

в)  потьоки;

г)  шерехуватість поверхні?

35. Від чого залежить кількість і послідовність операцій з підготовки, обробки та фарбування поверхонь ?

а))  категорії фарбування;

б)  способу нанесення суміші;

в)  виду поверхні;

г)  від інструментів за допомогою яких виконують роботу?

Матеріалознавство

1. За рахунок чого тверднуть  водні зв’язуючі :

а) випару води;

б) приготування  ;

в) зникнення розчинника ;

г) підвищення температури навколишнього середовища?

2. Які оліфи одержують способом полімеризації :

а) натуральні;

б) синтетичні;

в) напівнатуральні;

г) комбіновані?

3. Які пігменти дають прозорі плівки:

а) корпусні;

б) лесувальні?

в) природні;

г) металеві?

4. Скільки відтінків кольорів здатне розрізнити людське око:

а) не більше 50;

б) не більше 500;

в) не менше 300;

г) понад 600?

5. Які властивості пігментів відображають їх стійкість до дії реагентів:

а) лугостійкість;

б) водостійкість;

в) маслостійкість;

г) токсичність?

6. Властивість міцно зчіплюватися з поверхнею це:

а) твердість;

б) атмосферостійкість;

в) адгезія;

г) в’язкість.

7. Фарбувальна суміш, яка містить 60-90% кольорових пігментів:

а)інтенсивна;

б) суцільна;

в) нормальна;

г) розбілена.

8.Які пігменти є ахроматичними:

а) білі,чорні;

б) червоні, сірі;

в) сині, зепені;

г) жовті, чорні?

9.Які допоміжні матеріали прискорюють висихання пофарбованих поверхонь:

а) пластифікатори;

б) воски;

в) сикативи;

г) отверджувачі?

10. Що означає така піктограма на упаковці з фарбою:

а) обмежене розбризкування під час нанесення;

б) підвищена стійкість до стирання;

в) дозволяє стінам «дихати»;

г) відмінна адгезія до основи, відмінна покривна здатність?

Охорона праці

1. Внутрішні поверхні корпусів і кожухів, які огороджують рухомі частини  машин і механізмів, двері шаф струмопровідних елементів, трубопроводи  гарячої води, сигнальні лампи "тривога" фарбують у:

а) чорний колір;

б) зелений колір;

в) червоний колір;

г) на власний вибір.

2. Яка гранична норма перенесення і переміщення вантажу для юнаків і  дівчат 16 років відповідно при виконанні короткострокової роботи:

а) 16 і 8 кг;

б)  18 і 10 кг;

в)  14 і 7 кг;

г)  20 і 15 кг?

3. Відповідно до законодавства України тривалість робочого часу для працівників віком 16-18 років повинна становити:

1. 35 годин на тиждень;

2.  36 годин на тиждень;

3.  40 годин на тиждень;

4.  24 години на тиждень?

4.Якою повинна бути напруга тимчасового освітлення у приміщенні санвузлів:

а) не вище 220В;

б) не вище 127В;

в) не вище 42В;

г) не вище 12В?

5. Яка має бути висота огородження помостів і риштувань:

1.  0,5 м.

2. 1 м.

3. 1,1 м.

4.  0,75 м.?

Креслення

1. Як називають відстань між координатними осями:

а) кроком;

б) довжиною;

в) висотою;

г) розміром?

2. Зображення будівлі, яке уявно розсічене горизонтальною площиною на рівні віконних або дверних прорізів і спроектоване на горизонтальну площину проекцій називається:

а) план даху;

б) розріз;

в) план будівлі;

г) поперечний розріз?

3. У будівлях нульовою відміткою вважається:

а) рівень підлоги першого поверху;

б) рівень чистої підлоги;

в) рівень землі;

г) рівень фундаменту,

4. Зображення виконане від руки з дотриманням пропорцій називається:

а) розрізом;

б) ескізом;

в) виглядом;

г) перерізом.

5.   Прочитайте креслення та  оберіть, що зображено на ньому.

1.План 2-х кімнатного житлового  будинку.

2.	План 3-х кімнатного житлового  будинку.

3.	Генеральний план.

4.   Розріз будівлі.

Електротехніка

1. Сталеве осердя для електричної котушки використовується для:

а) збільшення її ваги;

б) збільшення і проведення магнітного потоку;

в) збільшення її нагріву;

г) зменшення втрат енергії .

2. Плавкі запобіжники захищають електричне коло від:

а) струмів короткого замикання;

б) перевантаження;

в) недовантаження;

г) збільшення напруги.

3. Пристрій, який автоматично підтримує задане значення напруги на споживачеві із заданим ступенем точності:

а) карбюратор;

б) стабілізатор;

в) вольтметр;

г) редуктор?

4.  Електричний струм якої дії вважається смертельним для людини:

- 0,1 А;

- 0,2 А;

- 0,01 А;

- 0,02 А?

5. Електричний струм - це :

- спрямований рух заряджених частинок;

- хаотичний рух заряджених  частинок;

- напруга на елементах;

- рівноприскорений  рух  заряджених частинок?

Розрахункове завдання

Варіант №1

Дано приміщення, розміри якого 10 Х 5 Х 3,5,  яке має два вікна розміром 2 Х 3 і один дверний отвір розміром 1,5 Х 2. Всі розміри надані в метрах. Фарбуються стіни за 2 рази.

І. Визначити площу поверхні, що підлягає фарбуванню.

ІІ.  Необхідно підрахувати кількість кілограмів водоемульсійної фарби ,  для фарбування визначеної площі, вказаного на малюнку приміщення (витрата фарби -  400 г/м2 за 1 раз).

Варіант №2

Підрахувати кількість водоемульсійної фарби необхідної для фарбування стін і стелі у кімнаті, що показана на малюнку( фарбування за 1 раз)

І. Визначити площу поверхні, що підлягає фарбуванню.

ІІ.  Необхідно підрахувати кількість кілограмів водоемульсійної фарби ,  для фарбування визначеної площі, вказаного на малюнку приміщення (витрата фарби -  400 г/м2 за 1 раз).